# Documentatie

## Implementare

### Preluare semnal de pe placa audio

### Aplicarea Jitter-ului asupra semnalului

Jitter-ul reprezintă abaterea de la periodicitatea reală a unui semnal presupus periodic, adesea în raport cu un semnal de ceas de referință.
Am adaugat jitter semnalului preluat de la placa audio cu ajutorul funcției:

function j_signal = jitter(recorder, factor, uniformOrGaussianFlag, smallOrRangeFlag, realOrImaginaryFlag)

if nargin < 1
    error('jitter:notEnoughInputs', 'This function requires at least one input.');
end

if nargin < 2 || isempty(factor)
    factor = 1;
end
if nargin < 3 || isempty(uniformOrGaussianFlag)
    uniformOrGaussianFlag = 0;
end
if nargin < 4 || isempty(smallOrRangeFlag)
    smallOrRangeFlag = 0;
end
if nargin < 5 || isempty(realOrImaginaryFlag)
    realOrImaginaryFlag = ~isreal(recorder);
end

xFinite = recorder(isfinite(recorder(:)));
xRange = max(xFinite) - min(xFinite);
if ~smallOrRangeFlag
    dp = 3 - floor(log10(xRange));
    xFuzzRemoved = round(recorder * 10^dp) * 10^-dp;
    xUnique = unique(sort(xFuzzRemoved));
    xDifferences = diff(xUnique);
    if length(xDifferences)
        smallestDistance = min(xDifferences);
    elseif xUnique ~= 0

        smallestDistance = 0.1 * xUnique;
    else

        smallestDistance = 0.1 * xRange;
    end
    scaleFactor = 0.2 * factor * smallestDistance;
else

    scaleFactor = 0.02 * factor * xRange;
end
s = size(recorder);
if uniformOrGaussianFlag

    if realOrImaginaryFlag
        randomPhaseAngles = 2 * pi * rand(s);
        j_signal = recorder + scaleFactor * randn(s) * exp(randomPhaseAngles * i);
    else
        j_signal = recorder + scaleFactor * randn(s);
    end
else

    if realOrImaginaryFlag
        randomPhaseAngles = 2 * pi * rand(s);
        j_signal = recorder + scaleFactor * (2*rand(s)-1) * exp(randomPhaseAngles * i);
    else
        j_signal = recorder + scaleFactor * (2*rand(s)-1);
    end
end

Aici putem observa o parte din semnalul recorder (semnal de input) sub forma vectoriala:

Forma vectoriala a semnalului recorder dupa aplicarea jitter-ului:

In functia main apelam jitter, unde primul parametru de intrare este semnalul de pe placa audio, iar al doilea este factorul de amplidicare introdus de noi.

In urma rularii programului se poate observa diferenta dintre cele doua semnale: